## Slide 1
PN结加正向电压时，具有较大的正向扩散电流，呈现低电阻态，相当于PN 结导通；
PN结加反向电压时，具有很小的反向漂移电流，呈现高电阻态，相当于PN 结截止。
结论：PN结具有单向导电性。
上节知识点回顾：

## Slide 2
上节知识点回顾：

## Slide 3
PN结加上电极引线和管壳就形成晶体二极管。
图 1. 晶体二极管(a)结构示意图及(b)电路符号
P区
N区
正极
负极
P
N
正极
负极
§1.3 半导体二极管及其基本电路

## Slide 4
二极管实物

## Slide 5
1. 二极管特性曲线
与PN结基本相同，略有差异。
图 2. 二极管伏安特性曲线
-UBR
Uon
-IS
Uon :导通电压或死区电压
UBR : 击穿电压；IS : 反向饱和电流
当0U Uon时，正向电流为0 。
当UUon时，二极管导通，正向电流随电压增大而迅速增大。在正常使用的电流范围内，导通时二极管的端电压几乎维持不变，这个电压称为二极管的正向电压。
正向电压

## Slide 6
图 2. 二极管伏安特性曲线
-UBR
Uon
-IS
当UBRU0 时，反向电流很小，且基本不随反向电压的变化而变化，被称为反向饱和电流IS。当温度升高时，二极管的反向饱和电流将增大。
当U ≥ UBR时，反向电流急剧增加,这种现象称为电击穿。
反向电压

## Slide 7
在以后的近似计算中，二极管的电流方程仍采用PN结的电流方程
其中，IS为反向饱和电流，k为玻尔兹曼常数，T为热力学温度，q为单位电子电荷量
室温(T=300K)下，UT=26mV
取UT=kT/q 为温度的电压当量，则

## Slide 8
一、直流电阻
图 3(a). 直流电阻RD的几何意义
ID
UD
Q
RD=UD / ID
i
u
0
Q2
RD 的几何意义：
Q点到原点直线斜率的倒数。
RD不是恒定的，正向的RD随工作电流增大而减小。
定义: 二极管所加直流电压UD与所流过直流电流ID之比。
2. 半导体二极管的主要参数

## Slide 9
二 、交流电阻
定义: 二极管在其工作状态(I DQ, UDQ)下的电压微
变量与电流微变量之比。
i
u
0
Q
i
u
rD 的几何意义:
Q点处切线的斜率的倒数。
图 3(b). 直流电阻rD的几何意义
( )

## Slide 10
例：已知D为硅二极管，流过的直流电流ID=10mA，交流电压U=10mV，求室温下流过D的交流电流I=?
10V
D
R
0.93KΩ
U
ID
解：交流电阻
交流电流为：

## Slide 11
三、最大整流电流 I F
允许通过的最大正向平均电流。是指二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值，其值与PN结面积及外部散热条件等有关。因为电流通过管子时会使管芯发热，温度上升，温度超过容许限度时，就会使管芯过热而损坏。所以在规定散热条件下，二极管使用中不要超过二极管最大整流电流值。例如，常用的IN4001－4007型锗二极管的额定正向工作电流为1A。

## Slide 12
四、最大反向工作电压 URM
是指二极管在工作中能承受的最大反向电压，它也是使二极管不致反向击穿的电压极限值。（因为加在二极管两端的反向电压高到一定值时，会将管子击穿，失去单向导电能力。）在一般情况下，最大反向工作电压应小于反向击穿电压UBR，通常取UBR的一半。选用晶体二极管时，还要以最大反向工作电压为准，并留有适当余地，以保证二极管不致损坏。

## Slide 13
五、反向电流IR
是指二极管在规定的温度和最高反向电压作用下，流过二极管的反向电流。反向电流越小，管子的单方向导电性能越好。值得注意的是反向电流与温度有着密切的关系，大约温度每升高10℃，反向电流增大一倍。
例如2AP1型锗二极管，在25℃时反向电流若为250uA，温度升高到35℃，反向电流将上升到500uA，依此类推，在75℃时，它的反向电流已达8mA，不仅失去了单方向导电特性，还会使管子过热而损坏。

## Slide 14
以上参数是描述二极管特性的物理量，它是反映二极管电性能的质量指标，也是合理选择和使用二极管的主要依据。在半导体器件手册或生产厂家的产品目录中，对各种型号的二极管均用表格列出其参数。
六、最高工作频率 f M
二极管具有单向导电性的最高交流信号的频率。由于结电容特性，当工作频率超过 fM时，二极管的单向导电性能变坏。

## Slide 15
3. 半导体二极管的电路模型
由于二极管的非线性特性，当电路加入二极管时，便成为非线性电路。实际应用时可根据二极管的应用条件作合理近似，得到相应的等效电路，化为线性电路
非线性
近似
线性

## Slide 16
一、理想模型：开关模型

## Slide 17
二、恒压降模型：开关+电压源模型
UD(on)称为二极管的导通电压。
图 5. 恒压降模型
硅管：UD(on)＝0.7 V 锗管：UD(on)＝0.3 V

## Slide 19
三、折线模型：开关+电压源+电阻模型
图 6. 折线模型
理想二极管串联电压源和电阻rD(on)的模型，
其中rD(on)一般为几十欧姆。

## Slide 20
二极管状态的判断！！！
4. 二极管基本应用电路

## Slide 22
练习：

## Slide 23
解：

## Slide 25
练习
V2导通，V1截止，
U0＝5V。
电路如下图，二极管等效为理想模型，分析二极管的工作状态及输出电压。
V1导通，V2截止，U0=0V。
V1导通，V2导通U0=1.98V。

## Slide 26
一、二极管整流电路
把交流电转变为直流电称为“整流”。
反之称为“逆变”。
交流电 直流电
整流
逆变

## Slide 27
图7. 二极管半波整流电路及波形
(b)输入、输出波形关系
V
RL
ui
uo
(a)电路
例：
电路如下图，试利用二极管理想模型，画出u0的波形
思考：二极管近似为恒压降模型的电路输出？硅管
ui
uo
t
t

## Slide 28
ui
思考：二极管近似为恒压降模型的电路输出？
t
0
10V
0.7V

## Slide 29
二、二极管限幅电路
又称为：“削波电路”。
能够把输入电压变化范围加以限制，常
用于波形变换和整形。

## Slide 30
图8. 限幅电路及输入波形关系
E
2V
V
R
ui
uo
例：
电路如下图，试利用恒压降模型(硅管)，画出u0的波形
t
ui/V
0
-5
5

## Slide 31
三、二极管开关电路
可以用来构成数字电路门电路。
5V
二极管理想模型

## Slide 32
一、特性:反向击穿时，曲线更加陡峭。电流在很大范围
内变化时(IZmin~Izmax), 其两端电压UZ几乎不变。
1. 稳压二极管
§1.4 特殊二极管
图9. 稳压二极管(a)符号及(b)其特性曲线
u
i
IZmin
IZmax
曲线越陡, 稳压性能越好。
UZ

## Slide 33
利用击穿特性制作稳压二极管，它与一般的二极管不同,可以长期工作在击穿状态，用稳压管的时候要给它串连一个电阻，一旦电压高出稳压管的稳压值以后稳压管反向击穿，电流会很大，所以需要串联电阻。

## Slide 34
二、稳压二极管主要参数
稳压电压 UZ: 管子长期稳定时的工作电压，即反
向击穿电压。
稳定电流 IZ: IZmin<IZ<Izmax
额定功耗 PZ: PZ=UZ×Izmax
动态(交流)电阻 rZ=UZ IZ ：工作点处切线斜率 的倒数，一般为几欧姆到几十欧姆(越小越好)。
温度系数  : 指单位温度变化引起稳定电压的相对变化量。

## Slide 35
所谓稳压指当Ui、RL变化时，U0保持恒定。
图10. 稳压二极管稳压电路
R
IL
IZ
UZ
RL
ui
Uo
三、稳压二极管稳压电路
稳压原理：
→ U0基本不变
若Ui不变, RL ↓
→ Iz ↓
→ IL ↑
→U0基本不变
若RL不变, Ui↑
→Iz↑
→IL不变

## Slide 36
限流电阻R的选择: 当Ui, RL变化时，Iz满足Izmin<Iz<Izmax
R
IL
IZ
UZ
RL
ui
分析：根据电路：
所以：

## Slide 37
即：
Rmin < R < Rmax
因此，限流电阻R的取值范围为：

## Slide 38
利用结电容随外电压变化效应制作变容二极管也称压控变容器。当这电源大小变化时，VD的偏压大小就会改变，其结电容大小也就改变，这样LC并联谐振电路的谐振频率也随之改变。常用在收音机的检波电路中。
2. 变容 二极管

## Slide 39
3. 光电二极管
普通二极管在反向电压作用时处于截止状态，只能流过微弱的反向电流，光电二极管在设计和制作时尽量使PN结的面积相对较大，以便接收入射光。光电二极管是在反向电压作用下工作的，没有光照时，反向电流极其微弱，叫暗电流；有光照时，反向电流迅速增大到几十微安，称为光电流。光的强度越大，反向电流也越大。
具有光电转换功能，主要用在光电传感自动控制电路。

## Slide 40
4. 发光二极管(LED)
初时多用作为指示灯、显示板等；随着白光LED的出现，也被用作照明。它被誉为21世纪的新型光源，具有效率高，寿命长，不易破损等传统光源无法与之比较的优点。加正向电压时，发光二极管能发出单色、不连续的光，这是电致发光效应的一种。改变所采用的半导体材料的化学组成成分，可使发光二极管发出在近紫外线、可见光或红外线的光。

## Slide 41
本 章 小 结
N型半导体中，电子是多子，空穴是少子； P型半导 体中，空穴是多子，电子是少子；多子浓度由掺杂浓度决定，少子浓度很小且随温度的变化而变化。
PN 结是现代半导体器件的基础。它具有单向导电性、击穿特性和电容特性。
半导体二极管由一个PN结构成，大信号应用时表现为开关特性。
利用PN 结的击穿特性可制作稳压二极管。用稳压二极管构成稳压电路时，首先应保证稳压管反向击穿，另外必须串接限流电阻。

## Slide 42
作 业
1.1（1）（2）
1.3
1.4
1.6
1.7
1.10
1.11